目录

表一、项目概况	1

表二、建设项目概况	4

表三、污染物及其防治措施	12

表四、环评主要结论及环评批复要求	19

表五、验收监测质量保证及质量控制	23

表六、验收监测内容	25

表七、验收监测结果	26

表八、验收监测结论及建议	31

附图：

附图1项目位置图

附图2项目近距离敏感目标图

附图3厂区平面布置图

附图4污染源现状监测点位图

附件：

附件1验收检测委托书

附件2营业执照

附件3环评批文

附件4验收监测报告

附件5防渗证明

附件6 危废合同

附件7 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件8 生产负荷证明

附件9固定污染源排污登记回执，排污许可登记表

前言

海阳市方锦瑞针织有限公司“年加工80万件毛衫项目”位于山东省烟台市海阳市凤城街道莱家洼村，2021年7月，海阳市方锦瑞针织有限公司委托山东绿乔环保科技有限公司编制完成了《海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目环境影响评价报告表》，2021年8月27日，烟台市生态环境局海阳分局以海环报告表[2021]048号文件对该项目予以批复。

项目建设之初未向环保部门报批环境影响评价文件，擅自开工建设投产，2021年8月3日，烟台市生态环境局海阳分局对其下达《责令立即停止生产通知书》。该项目符合目前国家产业政策，现已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2108-37070687-04-01-217710）。

本次验收为该公司年加工80万件毛衫项目，验收内容主要包括生产车间、辅助工程、储运工程以及相关环保工程等，项目总投资300万元，其中环保投资19万元，占总投资的6.3%，项目劳动定员70人，年工作时间300天，采用三班工作制，每班8小时，设置2座生产车间，形成年加工80万件毛衫的能力。

本项目废水主要为生活污水、软水制备浓水，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏外运做农肥，不外排；软水制备浓水，用于厂内洒水抑尘，不外排。

项目废气主要为锅炉燃烧废气及尿素分解产生的氨气。锅炉燃烧废气采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根 20m高排气筒排放；项目生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生NH3、H2O 和CO2，在此过程中，会有少量氨气泄漏，氨无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准要求（1.5mg/m3），无组织排放。

本项目产生的固体废物主要为项目毛衫加工过程（裁剪、检验等）产生的下脚料、检验工序产生的不合格品、项目产品包装过程产生废包装材料外售综合利用；项目除尘器收尘、生物质锅炉燃烧后的灰渣集中收集外售做有机肥；项目锅炉软水设备采用反渗透膜，每年更换一次渗透膜，属于一般固废，由环卫部门统一收集处理；项目设备维护过程会产生的废润滑油（含桶），属于危险废物，在厂区内暂存后，由有资质单位统一处置；生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运。

本项目噪声污染源主要来源于缝纫机、风机及泵类等设备运行时产生的噪声，采取的处理措施有：①选用低噪设备；②加装减震器；③加橡胶减震垫；④采用密闭式或选用较好的隔声材料；⑤将高噪声的设备布置在厂房内且远离厂界的区域。

公司于2021年10月25日~2021年11月03日委托山东钰祥工程科技（集团）有限公司对该项目产生的有组织废气、无组织废气、厂界噪声、废水进行了验收监测，报告编号：SDYX-E-2110181。

# 表一、项目概况

| 建设项目名称 | 年加工80万件毛衫项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 海阳市方锦瑞针织有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 烟台市海阳市凤城街道莱家洼村 |
| 主要产品名称 | 成品毛衫 |
| 设计生产能力 | 年加工毛衫80万件 |
| 实际生产能力 | 年加工毛衫80万件 |
| 建设项目环评时间 | 2021年7月 | 开工建设时间 | 2019年3月 |
| 调试时间 | 已于2019年3月投产，2021年8月 烟台市生态环境局海阳分局出具关于责令立即停止生产的通知 | 验收现场监测时间 | 2021.10.26~2021.10.27 |
| 环评报告表 审批部门 | 海阳市发展和改革局 | 环评报告表 编制单位 | 山东绿乔环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |
| 投资总概算 （万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 19 | 比例 | 6.3% |
| 实际总概算 （万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 19 | 比例 | 6.3% |
| 验收监测依据 | 法律法规依据： 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.01.01）； 3、环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评〔2017﹞4号)； 4、生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年 第9号）。 5、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号 6、《山东省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（鲁环函〔2020〕207号）。 技术文件依据： 1、《海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目环境影响评价报告表》（山东绿乔环保科技有限公司，2021年7月）； 2、烟台市生态环境局海阳分局《海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目环境影响评价报告表的批复》（海环报告表[2021]048号，2021年8月27日）； 3、山东钰祥工程科技（集团）有限公司验收检测报告，报告编号：SDYX-E-2110181 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气排放标准： 生物质锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度1级）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 氨、臭气浓度厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改项目恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。 2、废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质基本控制项目及限值--城市绿化、道路清扫用水限值（pH6~9、色度30、BOD510mg/L、氨氮8mg/L）。 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60（A）、夜间50dB（A））。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 |

# 表二、建设项目概况

2.1工程建设内容 1、企业概况 海阳市方锦瑞针织有限公司成立于2019年3月，项目建设之初未向环保部门报批环境影响评价文件，擅自开工建设投产，2021年8月3日，烟台市生态环境局海阳分局对其下达《责令立即停止生产通知书》。该项目符合目前国家产业政策，现已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2108-37070687-04-01-217710）。 2021年7月，海阳市方锦瑞针织有限公司委托山东绿乔环保科技有限公司编制完成了《海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目环境影响评价报告表》，2021年8月27日，烟台市生态环境局海阳分局以海环报告表[2021]048号文件对该项目予以批复。并于2020年3月7日取得固定污染源排污许可登记，详见附件9。公司主要从事毛衫的生产活动，将外购的棉及涤纶布通过裁剪-缝制-整烫等工艺生产成品毛衫 2、地理位置及平面布置 本项目建设地点位于位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村。 项目地理位置图见附图1，厂区平面布置图见附图2。 3、项目建设内容 项目环评批复：海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村，地理坐标为121度17分20.4秒，北纬36度44分31.2秒。项目占地面积3300㎡，建筑面积1858㎡，总投资300万元，其中环保19万元，项目年加工毛衫80万件毛衫。项目建设之初未向环保部门报批环境影响评价文件，擅自开工建设投产。2021年8月3日，烟台市生态环境局海阳分局对其下达《责令立即停止生产通知书》。 该项目符合目前国家产业政策，现已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2108-37070687-04-01-217710）。符合用地规划及相关法律法规及规模要求。 海阳市方锦瑞针织有限公司委托山东绿乔环保科技有限公司编制完成了《海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目环境影响评价报告表》，2021年8月27日，烟台市生态环境局海阳分局以海环报告表[2021]048号文件对该项目予以批复。 本次验收为海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目，验收内容主要包括生产车间、辅助工程、储运工程以及相关环保工程等，项目总投资300万元，其中环保投资19万元，占总投资的6.3%，项目劳动定员70人，年工作时间300天，采用三班工作制，每班8小时，设置2座生产车间，形成年加工80万件毛衫的能力。 项目组成见表2-1。

表2-1项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 实际建设内容 主体工程 1生产车间 1F；建筑面积1000m2，其中进行毛衫的生产（裁剪、缝制、熨烫等） 同环评 2生产车间 1 F；建筑面积192m2，主要进行毛衫的的生产 公用工程 供电 设置一座配电室，建筑面积30m2，由海阳市供电所供给 同环评 供水 当地自来水管网供给 同环评 排水 项目软水制备浓水用于厂区洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 同环评 供暖 项目生产采用生物质蒸汽锅炉加热，办公室采用空调 同环评 环保工程 -- 原环评要求 现状 废气治理 生物质锅炉采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器处理后，尾气经高20m排气筒排放。尿素产生的氨气无组织排放。 同环评 废水治理 项目软水制备浓水用于厂区洒水抑尘，不外排； 同环评 生活污水经化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 同环评 噪声治理 合理布局，选用低噪音设备，采取隔音、消声等措施 同环评 固体废物治理 生活垃圾、废反渗透膜由环卫部门清运。下脚料、不合格品、废包装材料由相关单位回收处理。锅炉布袋除尘器收集的粉尘、炉渣外售做有机肥。废润滑油及废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。 同环评 危废库 1座，1层，建筑面积20m2，用于暂存危险废物 同环评 辅助工程 锅炉房 1F；建筑面积 20m2，2台生物质锅炉（1台0.1t/h、1台0.3t/h） 同环评 办公室 1F；建筑面积120m2，用于员工办公生活 同环评 储运工程 原料仓库 1F；建筑面积240m2，用于原料棉、涤纶的存储 同环评 成品仓库 1F；建筑面积240m2，用于成品毛衫的存储 同环评

4、主要生产设备 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 环评阶段 实际建设 1 缝纫机 台 12 12 2 烫台 台 29 29 3 生物质颗粒炉（0.1t/h） 台 1 1 4 生物质颗粒炉（0.3t/h） 台 1 1 总计 台 43 43 5、重点保护目标 重点保护目标见表2-3，项目厂址周围近距离敏感目标分布图见附图3。 表2-3 主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素 名称 相对厂址方位 距离（m） 保护级别 环境空气 新安村 NW 410 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单 莱家洼村 NE 45 西洼村 NE 270 唐家洼村 NE 430 东家洼村 NE 490 北家洼村 NE 490 地下水 项目所在地500m范围内浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 噪声 厂区周围50m范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2.2主要产品和规模 本项目年加工毛衫80万件。 2.3原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 年用量 环评阶段 验收阶段 1 棉 t/a 10 10 2 腈纶 t/a 300 300 3 生物质颗粒 t/a 100 100 表2-5 生物质成分分析一览表 序号 项目 单位 数据 1 直径 mm 8 2 密度 t/m3 1.3 3 水份 % 7.3 4 长度 cm 3-5 5 干燥基灰分 % 1.82 6 干燥基全硫 % 0.01 7 干燥基挥发分 % 81.64 8 收到基低位发热量 MJ/kg 16.47 2.4水源及水平衡 给水：项目用水主要为生产用水及生活用水，用水由海阳市供水管网供给。 生活用水：项目定员70人，全厂采用三班工作制，工作时间8小时，年工作天数为300天，根据企业实际生产情况，生活用水总量为1050m³/a。 （2）生物质蒸汽锅炉用水：项目设1台的0.1t/h生物质锅炉、1台0.3t/h生物质锅炉，年工作1000h，锅炉产蒸汽量为0.4t/h，主要用于毛衫熨烫工序，熨烫过程蒸汽直接消耗（蒸汽量0.4t/h）。因此，项目锅炉补水量为0.4m3/h，400m3/a。 （3）排水：本项目所在厂区排水系统实行雨污分流，排水系统设计施工均按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011年版）进行，雨水通过雨水管网排出厂区外。 项目产生的废水主要为生活污水和软水制备浓水。 生产废水主要为软水制备浓水，产生量为100m3/a，用于厂内洒水抑尘，不外排。 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.8m3/d，840m3/a。项目生活污水经化粪池预处理后定期清掏外运做农肥。 2.5主要工艺流程及产污环节 项目主要进行毛衫的生产，生产工艺流程及产污节点图见下图： 图2-1 工艺流程图 工艺简述： 1）面料检验 面料（棉、腈纶）进厂后进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。 2）裁剪 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。此过程会产生噪声及废下脚料。 3）缝制 缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。此过程会产生噪声。 4）整烫 整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。本项目整烫采用蒸汽熨烫，蒸汽由生物质锅炉提供。 5）检验 对产品进行检验，包括剪线头、成衣尺寸，检验是否满足客户要求，以保证产品的质量。此过程会有废下脚料产生及不合格品产生。 6）包装入库 将合格产品进行包装后入库存放。此工序产生废包装材料。 2、产污环节 根据项目的工程概况和工艺特点，主要污染源和污染物如下表所示。 表2-6 项目产污环节汇总表 污染物 污染来源 污染因子 治理措施 废气 锅炉燃烧废气 二氧化硫、氮氧化物和烟尘 炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放 脱硝过程中尿素分解 氨气 无组织排放 噪声 缝纫机、风机及泵类设备 噪声 隔振、降噪处理、加强设备维护 废水 软水制备浓水 SS、盐分 直接回用于厂区洒水抑尘，不外排 生活污水 COD、SS、氨氮 经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 固废 一般固废 毛衫加工、检验、包装过程、除尘器、生物质锅炉燃烧、锅炉软水设备 下脚料、检验不合格品、废包装材料、除尘器收尘、灰渣、反渗透膜 外售综合利用 危险废物 设备维护 废润滑油（含桶） 由有资质单位统一处置 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 由环卫部门定期清运 2.6项目变动情况 项目实际建设内容与环评及环评批复要求比较，主要变动情况见下表： 表2-6 工程是否属于重大变动情况辨识表 类别 环评阶段 验收阶段 备注 建设性质 项目对照国名经济代码为 C3252 项目对照国名经济代码为C3252 与环评一致 建设规模 生产设备 参见本报告中“表2-2” 与环评一致 劳动定员 70人 70人 与环评一致 工作时间 年工作时间300天，采用一班工作制，每班8小时 年工作时间300天，采用一班工作制，每班8小时 与环评一致 生产规模 年加工毛衫80万件 年加工毛衫80万件 与环评一致 建设地点 本项目建设地点位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村 本项目建设地点位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村 与环评一致 生产工艺 面料检验、裁剪、缝制、整烫、检验、包装入库 面料检验、裁剪、缝制、整烫、检验、包装入库 与环评一致 物料运输、装卸、贮存量 原料用量未变化；另本项目无工业废水排放，无废水第一类污染物排放 原料用量未变化；另本项目无工业废水排放，无废水第一类污染物排放 与环评一致 环保措施 废气 1、生物质锅炉采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放； 2、生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生氨气无组织排放。 1、生物质锅炉采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放； 2、生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生氨气无组织排放。 与环评一致 废水 1、软水制备浓水水质较为清洁直接回用于厂区洒水抑尘，不外排 2、生活污水经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 1、软水制备浓水水质较为清洁直接回用于厂区洒水抑尘，不外排 2、生活污水经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 与环评一致 固废 1、加工过程产生下脚料、检验不合格品、废包装材料、除尘器收尘、生物质燃烧产生的灰渣、锅炉软水设备采用的反渗透膜外售综合利用； 2、废润滑油（含桶）厂区内暂存后，由有资质单位统一处置； 3、生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运 1、加工过程产生下脚料、检验不合格品、废包装材料、除尘器收尘、生物质燃烧产生的灰渣、锅炉软水设备采用的反渗透膜外售综合利用； 2、废润滑油（含桶）厂区内暂存后，由有资质单位统一处置； 3、生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运 与环评一致 噪声 采用生产机械置于生产车间，减震隔声等措施控制噪声源和噪声传播途径。 采用生产机械置于生产车间，减震隔声等措施控制噪声源和噪声传播途径。 与环评一致 参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号。本项目中现状与原环评一致。

# 表三、污染物及其防治措施

3.1废气产生及治理 项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气，采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放。 项目生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生NH3、H2O 和CO2，在此过程中，会有少量氨气无组织排放。 （1）锅炉燃烧废气 根据相关资料介绍，项目采用的生物质燃料是以纯松木等为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成的棒状或块状生物质成型燃料，该生物质成型燃料硫、氮和灰份含量较低，在配套的专用燃烧设备上应用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，不属于高污染燃料。项目生物质锅炉为专用环保型锅炉，采用生物质成型燃料，燃料消耗量约130t/a。根据《工业污染源产排污系数手册（2010 年修订版）》，“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，生物质锅炉废气产排污系数如表3-1 所示。 表3-1 生物质锅炉废气产污系数 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） 层燃料 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 二氧化硫 千克/吨-原料 17S* 烟尘（压块） 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：*二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 项目生物质颗粒年用量100t，生物质含硫量为0.01%，则燃烧产生废气6.24×105Nm3/a，烟尘产生量为0.05t/a、产生浓度为80.1mg/m3、SO2产生量为0.017t/a、产生浓度为27.2mg/m3，NOx产生量为0.1t/a、163.5mg/m3。 （2）尿素分解产生的氨气 在脱硝过程中，尿素水解产生NH3、H2O 和CO2，在此过程中，会有少量氨气泄漏。由于泄漏量较小且大部分氨能溶于水中，氨气无组织排放。 1.废气治理措施及排放情况 1.1.1有组织废气 本项目生物质锅炉为专用环保型锅炉，采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放，项目脱硝剂为20%尿素溶液，直接外购。该处理工艺的除尘效率按99%、脱硝效率50%，则烟尘排放量为0.0005t/a，排放浓度为0.80mg/m3、排放速率为0.0005kg/h，SO2排放量为0.017t/a，排放浓度为27.2mg/m3、排放速率为0.017kg/h、NOx 排放量为0.05t/a，排放浓度为81.8mg/m3、排放速率为0.05kg/h。废气中各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018)表2“重点控制区”限值要求（SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3、烟尘≤10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 1.1.2无组织废气 项目生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生NH3、H2O 和CO2，在此过程中，会有少量氨气泄漏，氨无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准要求（1.5mg/m3），对环境影响较小。 表3-2 项目废气产排及治理措施情况一览表 排放源 污染物名称 产生情况 处理措施 排放情况 执行标准mg/m3 是否为可行技术 浓度mg/m3 产生量t/a 浓度mg/m3 排放量t/a 锅炉废气 颗粒物 80.1 0.05 一套“炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器”（除尘效率按99%、脱硝效率50%）+20m高排气筒排放 0.8 0.0005 10 是 SO2 27.2 0.017 27.2 0.017 50 NOx 163.5 0.1 81.8 0.05 100 脱硝过程 NH3 -- -- 无组织排放 <1.5 -- 1.5 是 1.2污染物排放总量 表3-3 大气污染物有组织排放量核算表 排放口 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a DA001 （锅炉排气筒） 颗粒物 0.8 0.0005 0.0005 SO2 27.2 0.017 0.017 NOx 81.8 0.05 0.05 表3-4 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0005 2 SO2 0.017 3 NOx 0.05 1.3排放口基本情况 表3-5 排放口基本情况 排放口 地理坐标 排气筒高度 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数 类型 DA001 （锅炉排气筒） 121.288；36.742 20 0.1 120 1000 一般排放口 锅炉净化设施及排气筒 3.2废水产生及治理 项目软水制备浓水水质较为清洁，主要污染物为SS、盐分，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质基本控制项目及限值--城市绿化、道路清扫用水限值（pH6~9、色度30、BOD510mg/L、氨氮8mg/L），直接回用于厂区洒水抑尘，不外排；项目生活污水经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 3.3噪声产生及治理 本项目噪声污染源主要来源于缝纫机、风机及泵类等设备运行时产生的噪声，噪声源强约65-95dB（A）。 本项目采取的减噪措施有：①选用低噪设备；②加装减震器；③加橡胶减震垫；④选用较好的隔声材料；⑤在平面布置上，将高噪声的设备布置在厂房内且远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。 3.4固废产生及治理 项目固废主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾等三部分。 一般固体废物： （1）下脚料 项目毛衫加工过程（裁剪、检验等）产生下脚料，产生量17t/a，外售综合利用。 （2）检验不合格品 检验工序会产生不合格品，产生量0.6t/a，外售综合利用。 （3）废包装材料 项目产品包装过程产生废包装材料0.3t/a，外售综合利用。 （4）除尘器收尘 项目除尘器收尘量0.0495t/a，外售综合利用。 （5）生物质燃烧产生的灰渣 生物质锅炉燃烧后的灰渣产生量约占燃料用量的3~5%，本项目锅炉年最大燃料消耗量100t/a，产灰量按5%计算，则灰渣产生量约为5t/a。项目生物质燃料不添加任何化学物质，燃烧后产生的灰渣与除尘灰渣均为秸秆等生物质燃烧后残留物，主要成分为钾、镁、磷和钙等无机物，与秸秆、木材等焚烧的草木灰性质成分类似，不具有毒性与环境危害，外售综合利用。 （6）反渗透膜 项目锅炉软水设备采用反渗透膜，每年更换一次渗透膜，废反渗透膜产生量为0.04t/a，属于一般固废，由环卫部门统一收集处理。 危险废物： （1）废润滑油 项目设备维护过程会产生废润滑油，废润滑油产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废润滑油属于危险废物，废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。在厂区内暂存后，由有资质单位统一处置。 （2）废油桶 项目生产过程中废油桶产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油桶属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，在厂区内暂存后，由有资质单位统一处置。 生活垃圾： 项目职工70人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d 计算，年工作天数为300天，则员工生活垃圾产生量为10.5t/a，生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运。不作为固废管理。 表3-6 项目固废一览表 序号 名称 类别 环评量 t/a 实际量 t/a 处理量 t 去向 暂存量t 1 下脚料 一般固体废物 17 17 17 资源化利用 10 2 检验不合格品 一般固体废物 0.6 0.6 0.6 资源化利用 0.2 3 废包装材料 一般固体废物 0.3 0.3 0.3 资源化利用 0.2 4 除尘器收尘 一般固体废物 0.0495 0.0495 0.0495 资源化利用 0.031 5 生物质燃烧产生的灰渣 一般固体废物 5 5 5 资源化利用 2 6 反渗透膜 一般固体废物 0.04 0.04 0.04 资源化利用 0.01 7 废润滑油 HW08 900-249-08 0.01 0.01 0.01 有资质单位统一处置 / 8 废油桶 HW49 900-041-49 0.005 0.005 0.005 有资质单位统一处置 / 9 职工生活垃圾 生活垃圾 10.5 10.5 10.5 由环卫部门定期清运 / 危废暂存间设置情况 3.5环境风险防范设施 厂区地面进行了硬化并进行了严格的防渗处理、防腐处理。厂区设有应急物资库并配备了一定的应急物资。 1、各类设施防渗、防腐核查 本项目已做好了以下防渗、防腐措施：项目厂内道路地面采取硬化措施，正常情况下项目不会对周边土壤以地面漫流的形式造成不利影响；项目污水管网及化粪池等均采取有效的防渗措施，如发现问题，及时解决；化粪池做好防腐防渗处理。 2、突发性环境事件应急预案核查 针对项目存在的突发环境污染事故，根据环境保护方面的法律、法规，并结合该公司生产实际编制了《突发环境事件应急预案》，规定了突发环境事故的防范重点，事故应急指挥部的组织体系，相关部门的职责，事故响应的报告制度和处置程序。预案中还包括了人员疏散、医疗救护等内容，并定期开展突发事故应急演练工作。 3.6环境监测计划 本项目监测计划的制定及落实情况见下表3-2。 表3-7 监测计划的制定及落实情况 本项目制定的监测计划 项目 监测目的 监测布点 监测项目 监测周期与频率 废气 了解废气处理及排放情况 排气筒DA001 颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度 每月一次 厂界 氨、臭气浓度 每半年一次 噪声 厂界噪声达标情况 厂界四周 昼、夜间噪声（Leq） 每季度监测一次 固体废弃物 了解生产中固废的产生量、处理方式、去向 除尘器、危废库 布袋除尘器收集粉尘 每月统计一次 危废库 废废润滑油、废润滑油桶 3.7污染物排放总量核算 海阳市方锦瑞针织有限公司年加工80万件毛衫项目污染物总量审核确认书（HYZL（2021）041号），该项目颗粒物总量为0.0005t/a，二氧化硫总量0.017t/a，氮氧化物总量0.05t/a，本项目验收期间危废暂存量负荷达到92%，排放时间1000h/a进行核算。 表3-8 废气污染物总量情况 序号 项目 监测点位 标干流量Nm3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 生产负荷 总量t/a 生产时间h 总量控制指标t/a 结论 1 颗粒物 DA001 378 1.1 0.0004 92% 0.0004 1000 0.0005 满足 2 二氧化硫 DA001 378 13 0.0049 92% 0.013 1000 0.017 满足 3 氮氧化物 DA001 378 25 0.0094 92% 0.02 1000 0.05 满足 本项目污染物排放满足总量要求。

# 表四、环评主要结论及环评批复要求

4.1环评主要结论 经研究，该项目须按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、内容和提出的环境保护措施或设施进行建设与运行，并重视生态环境建设和各类污染防治，产生的各类污染物依本评价提出的方案有效治理后，对环境影响在许可的范围内，从环保角度考虑，该项目建设是可行的。 项目在营业过程中应全面落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 按照“雨污分流”原则，进一步落实水污染防治措施。 项目专用生物质锅炉配套的软水制备产生的制备废水，应集中收集处理后，出水水质需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质基本控制项目及限值——城市绿化、道路清扫用水限值后，回用于厂区洒水抑尘，不外排。 生活污水经化粪池沉淀处理后，定期清掏外运做农肥，不外排。 营运过程中应针对化粪池、软水制备区域、废水收集和输送管道、一般废物及危险废物暂存场所等可能产生跑、冒、滴、漏的环节，采取源头控制、分区防治措施，确保防渗措施到位、密封到位、围掩到位，避免对周围环境产生影响。 进一步落实大气污染防治措施。 项目配建的2台专用生物质锅炉（1台0.1t/h、1台0.3t/h）产生的废气通过炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器处理后，由一根20m高排气筒DA001（121.288,36.742）排放，SO2、NOX、颗粒物等主要污染物有组织排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区排放浓度限值要求，排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 营运过程中应加强（气）尘源密封等设施或措施的管理，严格控制无组织废气的排放量。专用生物质锅炉烟气在脱硝过程中，逃逸的氨气、臭气等厂界无组织排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。 落实噪声污染防治措施。 营运过程应选用低噪声设备，合理布局，采取基础减震，隔声、隔音等降噪措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区标准要求。 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施，防止二次污染。 项目产生的一般固废需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，进行贮存、运输、处置，进行无害化处理。 项目产生的下脚料、废包装材料、不合格品、除尘器收集的粉尘、炉渣统一收集后外售。 营业过程中产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物的，须分类集中收集，暂存场需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求，做好定置标识管理，委托有资质的单位处理，并执行转移单制度，严禁流失、扩散。 员工生活垃圾及软水制备工序产生的废反渗透膜应集中收集委托当地环卫部门统一清运，进行无害化处理。 5、强化环境风险防范，落实可行的环境污染防控措施与环境应急预案，避免发生环境污染事故。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，将知道环境风险防范应急预案，报烟台市生态环境局海阳分局备案。 6、严格落实烟台市生态环境局海阳分局分配该项目的总量控制指标（将颗粒物、SO2、NOX分别控制在0.0005t/a、0.017t/a、0.05t/a以内），严禁超标，超总量排污。 7、依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）等相关规定，落实监测方案，并认真组织实施和主动公开污染源监测等相关信息。确保各种污染防治设施或措施的正常运行，做到达标排放。 二、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 项目启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依法排污。 三、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变动，单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 4.2环评批复要求及落实情况 环评批复要求及落实情况见表4-1。 表4-1 环评批复要求落实情况表 类别 环评批复要求 实际落实情况 工程内容 海阳市方锦瑞针织有限公司年加工毛衫80万件项目位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村，所用原材料为棉、腈纶、生物质颗粒等，总投资300万元。 海阳市方锦瑞针织有限公司年加工毛衫80万件项目位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村，所用原材料为棉、腈纶、生物质颗粒等，总投资300万元。 废水 本项目主要为软水制备浓水及生活污水，项目软水制备浓水水质较为清洁直接回用于厂区洒水抑尘，不外排；项目生活污水经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 本项目主要为软水制备浓水及生活污水，项目软水制备浓水水质较为清洁直接回用于厂区洒水抑尘，不外排；项目生活污水经厂内化粪池沉淀处理后定期清掏外运做农肥。 废气 项目产生的大气污染物主要是锅炉燃烧废气及尿素分解产生的氨气。混合炉产生的粉尘经过集气罩收集，采用炉内喷尿素脱硝+布袋除尘器进行燃烧废气处理，燃烧废气经处理后经1根20m高排气筒排放，废气中各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018)表2“重点控制区”限值要求（SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3、烟尘≤10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 生物质锅炉烟气在脱硝过程中脱硝剂为尿素，尿素水解产生NH3、H2O和CO2，在此过程中，会有少量氨气泄漏，氨无组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求（1.5mg/m3） 有组织排气筒DA001（出口）废气排放口颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3，最大排放速率为0.0004kg/h；二氧化硫最大排放量为13mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；氮氧化物最大排放量为25mg/m3，最大排放速率为0.009kg/h；烟气黑度＜1级。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2 重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度1 级）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 厂界无组织臭气浓度排放浓度最大值为15，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.19mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级新改项目恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。 噪声 拟建项目主要噪声源为缝纫机、风机及泵类等设备运行时产生的噪声，经采取相应的隔音、消声和减震等措施后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(CB12348 -2008)中2类功能区标准要求。 项目厂界昼间噪声监测结果在37.1dB（A）~58.6dB（A）之间，厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目敏感点昼间噪声监测结果在38.2dB（A）~45.8dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 固废 项目产生的下脚料、废包装材料、不合格品、除尘器收集的粉尘、炉渣统一收集后外售。 营业过程中产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物的，须分类集中收集，暂存场需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求，做好定置标识管理，委托有资质的单位处理，并执行转移单制度，严禁流失、扩散。 员工生活垃圾及软水制备工序产生的废反渗透膜应集中收集委托当地环卫部门统一清运，进行无害化处理。 项目产生的下脚料、废包装材料、不合格品、除尘器收集的粉尘、炉渣统一收集后外售。 营业过程中产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物的，须分类集中收集，暂存场需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求，做好定置标识管理，委托有资质的单位处理，并执行转移单制度，严禁流失、扩散。 员工生活垃圾及软水制备工序产生的废反渗透膜应集中收集委托当地环卫部门统一清运，进行无害化处理。

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测质量保证及质量控制 为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。 （3）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。 （4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 5.2监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 类别 项目 检测方法 方法来源 检出限 有组织废气 颗粒物 重量法 HJ 836-2017 1.0mg/m³ 油烟 饮食业油烟排放标准 DB37/ 597-2006 —— 二氧化硫 定电位电解法 HJ 57-2017 3mg/m³ 氮氧化物 定电位电解法 HJ 693-2014 3mg/m³ 烟气黑度 测烟望远镜法 国家环保总局(2003)第四版(增补版) —— 无组织废气 臭气浓度 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 10（无量纲） 氨 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 0.01mg/m³ 噪声 环境噪声 声环境质量标准 GB 3096-2008 / 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 / 废水 pH值 电极法 HJ 1147-2020 —— 电极法 HJ 1147-2020 —— 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 色度 稀释倍数法 HJ 1182-2021 2倍

# 表六、验收监测内容

6.1废气 有组织废气 有组织废气监测项目、点位、频次见表6-1，监测点位见附图5。 表6-1 有组织废气监测项目、点位、频次表 监测点位 监测项目 监测频次 1#排气筒DA001（出口） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 3次/点位，共1个点位，检测2天 （2）无组织废气 无组织废气监测项目、点位、频次见表6-2。 表6-2 无组织废气监测项目、点位、频次表 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周 氨、臭气浓度 3次/点位，共4个点位，检测2天 6.2噪声 在东、南、西、北分别设1个厂界噪声监测点，在莱家洼村设置1个噪声监测点，监测点位、监测项目及监测频次见表6-3。 表6-3噪声监测项目、点位、频次表 点位 监测项目 监测频次 厂界四周 Leq（A） 昼1次，共4个点位，检测2天 环境噪声 Leq（A） 昼1次，共1个点位，检测2天 6.3废水 软水制备浓水处监测项目、点位、频次见表6-4。 表6-4废水监测项目、点位、频次表 点位 监测项目 监测频次 软水制备浓水处 BOD5 4次/点位，共1个点位，检测2天 软水制备浓水处 NH3-N 4次/点位，共1个点位，检测2天 软水制备浓水处 pH 4次/点位，共1个点位，检测2天 软水制备浓水处 色度 4次/点位，共1个点位，检测2天

# 表七、验收监测结果

7.1污染物排放监测结果 废气 ①有组织废气 表7-1 大气污染物有组织排放检测结果表 检测时间 检测点位 检测项目 烟气温度(℃) 标干流量(Nm3/h) 实测值 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 平均值(mg/m3) 2021-10-26 排气筒DA001（出口） 颗粒物 125.7 378 1.1 0.4×10-3 1.0 377 0.8 0.3×10-3 377 1.1 0.4×10-3 二氧化硫 378 13 4.9×10-3 12 377 11 4.1×10-3 377 12 4.5×10-3 氮氧化物 378 24 9.1×10-3 24 377 23 8.7×10-3 377 25 9.4×10-3 烟气黑度 / ＜1 / ＜1 / ＜1 / / ＜1 / 2021-10-27 排气筒DA001（出口） 颗粒物 127.5 378 0.8 0.3×10-3 0.8 373 0.5 0.2×10-3 377 1.1 0.4×10-3 二氧化硫 378 12 4.5×10-3 11 373 10 3.7×10-3 377 10 3.8×10-3 氮氧化物 378 23 8.6×10-3 22 373 21 7.8×10-3 377 23 8.7×10-3 烟气黑度 / ＜1 / ＜1 / ＜1 / / ＜1 / 备注： 排气筒参数：排气筒DA001（出口）废气排放口：H=15m、d=0.15m 检测结果仅对本次采样负责。 验收监测期间，有组织排气筒DA001（出口）废气排放口颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3，最大排放速率为0.0004kg/h；二氧化硫最大排放量为13mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；氮氧化物最大排放量为25mg/m3，最大排放速率为0.009kg/h；烟气黑度＜1级。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2 重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度1 级）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 表7-2 无组织废气监测结果 检测日期 检测项目 检测结果 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 2021-10-26 臭气浓度（无量纲） 第一次 12 14 13 14 第二次 11 13 15 14 第三次 12 15 13 14 氨（mg/m3） 第一次 0.13 0.16 0.18 0.19 第二次 0.14 0.16 0.18 0.16 第三次 0.12 0.17 0.16 0.18 2021-10-27 臭气浓度（无量纲） 第一次 12 14 15 14 第二次 12 15 13 14 第三次 12 14 14 13 氨（mg/m3） 第一次 0.14 0.17 0.18 0.16 第二次 0.12 0.16 0.18 0.19 第三次 0.13 0.19 0.16 0.19 验收监测期间，厂界无组织臭气浓度排放浓度最大值为15，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.19mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级新改项目恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。 表7-3 废气监测期间气象参数表 检测日期 检测时间 气温（℃） 气压（hPa） 风向 风速（m/s） 低云量/总云量 2021-10-26 第一次 17.2 101.0 北风 1.3 0/2 第二次 17.8 101.0 北风 1.3 0/2 第三次 18.1 101.6 北风 1.4 0/1 2021-10-27 第一次 16.4 101.5 北风 1.4 1/2 第二次 16.8 101.5 北风 1.5 1/2 第三次 17.0 101.5 北风 1.2 0/1 噪声 ①厂界噪声 表7-4 厂界噪声监测结果 检测日期 检测点位 检测结果（dB(A)） 昼间 2021-10-26 厂界西 46.7 厂界南 54.4 厂界东 45.1 厂界北 44.5 2021-10-27 厂界西 50.2 厂界南 58.6 厂界东 53.0 厂界北 37.1 备注：检测结果仅对本次采样负责。 验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测结果在37.1dB（A）~58.6dB（A）之间，厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 ②敏感点噪声 表7-5 敏感点噪声监测结果表 检测日期 检测点位 检测结果（dB(A)） 昼间 2021-10-26 莱家庄村 45.8 2021-10-27 38.2 备注：检测结果仅对本次采样负责。 验收监测期间，项目敏感点昼间噪声监测结果在38.2dB（A）~45.8dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 废水 表7-6 废水监测结果表 检测日期 检测点位 检测结果（dB(A)） 检测项目 检测结果 2021-10-26 第一次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.3 氨氮（mg/L） 4.72 第二次 pH值 7.3 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 8.2 氨氮（mg/L） 4.51 第三次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 8.0 氨氮（mg/L） 5.10 第四次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.6 氨氮（mg/L） 4.90 2021-10-27 第一次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.8 氨氮（mg/L） 4.71 第二次 pH值 7.3 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.4 氨氮（mg/L） 4.60 第三次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.6 氨氮（mg/L） 4.91 第四次 pH值 7.2 色度（倍） 20 五日生化需氧量（mg/L） 7.0 氨氮（mg/L） 5.01 备注：检测结果仅对本次采样负责。 验收监测期间，项目废水监测结果色度最大值为20、五日生化需氧量最大值为8.2mg/L、氨氮最大值为5.10mg/L、pH值为7.2-7.3，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质基本控制项目及限值--城市绿化、道路清扫用水限值（pH6~9、色度30、BOD510mg/L、氨氮8mg/L）。

# 表八、验收监测结论及建议

8.1验收结论 1、工程基本情况 “年加工毛衫80万件项目”位于烟台市海阳市凤城街道莱家洼村，本次验收为海阳市方锦瑞针织有限公司年加工毛衫80万件项目，验收内容主要包括车间、办公室以及相关环保工程等，项目总投资300万元，其中环保投资19万元，占总投资的6.3%，项目定员70人，年工作300天，一班制，8小时工作制。将外购的棉及涤纶布通过裁剪-缝制-整烫等工艺生产成品毛衫。项目年加工毛衫80万件，项目已投产，本次属于补办环评。 2、验收监测期间工况 验收监测期间，生产工况稳定，2021年10月26日运行负荷为：92%；2021年10月27日运行负荷为：90%，符合建设项目竣工环保验收要求。 3、验收监测结果 （1）废气 验收监测期间，有组织排气筒DA001（出口）废气排放口颗粒物最大排放浓度为1.1mg/m3，最大排放速率为0.0004kg/h；二氧化硫最大排放量为13mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；氮氧化物最大排放量为25mg/m3，最大排放速率为0.009kg/h；烟气黑度＜1级。满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2 重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物：10mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：100mg/m3、烟气林格曼黑度1 级）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（颗粒物：5.9kg/h，SO2：4.3kg/h，NOx：1.3kg/h）。 验收监测期间，厂界无组织臭气浓度排放浓度最大值为15，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.19mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级新改项目恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。 （2）噪声 验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测结果在37.1dB（A）~58.6dB（A）之间，厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目敏感点昼间噪声监测结果在38.2dB（A）~45.8dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）废水 验收监测期间，项目软水制备浓水处监测结果色度最大值为20、五日生化需氧量最大值为8.2mg/L、氨氮最大值为5.10mg/L、pH值在7.2-7.3之间，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市杂用水水质基本控制项目及限值--城市绿化、道路清扫用水限值（pH6~9、色度30、BOD510mg/L、氨氮8mg/L）。 8.2 建议 1、进一步加强对生产中废气的管理，减少无组织废气排放。 2、进一步加强各类固体废物的管理，并严格固体废物分类收集及管理，强化处置程序和措施，保证各类固体废物全部按要求规范处置和利用。 3、加强生产噪声的管理，选择低噪声设备，增设隔声墙、吸声板等隔声吸声设施，改善噪声排放现状；并加强对各类设备及环保治理设施的维护、保养，保证各类设备、设施正常运转，使噪声达标排放。 4、加强生产设备和生产环节的管理，提高安全生产和安全管理意识，提高管理水平，杜绝安全事故的发生。并进一步完善应急管网建设、完善应急措施、完善应急物资储备、加强应急演练，提高应急防范和预警能力。 5、组织企业管理人员和生产人员进一步学习环保方面的法律、法规，将环境管理纳入生产管理轨道中去，最大限度地减少资源浪费和环境污染。 6、进一步搞好厂区绿化，提高绿化面积和绿化质量。 8.3总结论 根据本次现场监测及调查结果，该项目执行了环境保护“三同时”制度，污染处理设施运行正常，有关环保措施基本落实，主要外排污染物达到国家有关标准及相关，通过环保验收。

# Text boxes

附图1  项目地理位置图    比例尺1：220000

附图1  项目地理位置图    比例尺1：220000